机电类特种设备检验前准备工作要求

一、电梯定期检验

1、现场准备

1.1使用单位通知维保单位的维保人员到达检验现场，配合检验；

1.2使用单位的电梯安全管理人员和相关人员应到现场配合、协助检验工作，负责现场安全监护；

1.3检验现场应当具备以下检验条件：

1.3.1机房或者机器设备间的空气温度保持在5～40℃之间；

1.3.2电网输入正常，电压波动在额定电压值±7％的范围内；

1.3.3环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃；

1.3.4检验现场清洁，没有与电梯工作无关的物品和设备，相关现场放置表明正在进行检验的警示牌。

1.5针对使用达5年的电梯，必须准备额定载荷的125%的载荷砝码或计量标定的其他载荷，并签订《电梯超载试验安全确认单》。

- 资料准备

2.1电梯安全技术档案（产品合格证、安装技术文件和图纸资料等）；

2.2注册登记表；

2.3上一年度的检验报告书；

2.4电梯全年的维护保养记录；

2.5维保单位自检报告；

2.6在有效期内的电梯维护保养合同；

2.7《电梯维保备案表》；

2.8所有电梯管理人员/操作人员证件；

2.9电梯管理台帐和作业人员台帐及安全附件台帐；

2.10电梯安全管理制度（电梯钥匙的管理制度、操作规程、乘客须知、事故应急措施和救援预案；电梯运行故障和事故记录等）。

二、电梯安装监督检验

1、现场准备：

1.1准备好电梯额定载荷的125%的载荷砝码（轿厢面积超标的准备额定载荷的150%）；

1.2使用单位的电梯安全管理人员和相关人员应到现场配合、协助检验工作，负责现场安全监护；

1.3安装单位安排相关的专业人员配合进行现场检验；

1.4检验现场应当具备以下检验条件：

1.4.1机房或者机器设备间的空气温度保持在5～40℃之间；

1.4.2电网输入正常，电压波动在额定电压值±7％的范围内；

1.4.3环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃；

1.4.4检验现场清洁，没有与电梯工作无关的物品和设备，相关现场放置表明正在进行检验的警示牌。

1.4.5对井道进行了必要的封闭。

- 资料准备

2. 1制造资料

2.1.1电梯整机型式试验合格证书或者报告书；

2.1.2产品质量证明文件；

2.1.3门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路（如果有）、可编程电子安全相关系统（如果有）、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、驱动主机、控制柜、层门和玻璃轿门（如果有）等安全保护装置的型式试验证书，限速器和渐进式安全钳的调试证书；

2.1.4机房或者机器设备间及井道布置图；

2.1.5电气原理图，包括动力电路和连接电气安全装置的电路；

2.1.6安装使用维护说明书；

2.1.7对于轿厢面积超标的载货电梯，还应当提供符合相关规定的设计计算书。

注：上述文件如为复印件则必须经电梯整机制造单位加盖公章或者检验合格章。

2. 2安装资料

2.2.1安装许可证和安装告知书；

2.2.2施工方案，审批手续, 施工现场作业人员持有的电梯作业人员证；

2.2.3施工过程记录和自检报告；

2.2.4变更设计证明文件（如安装中变更设计时），履行了由使用单位提出、经整机制造单位同意的程序；

2.2.5施工过程中质量或者人身伤亡事故记录与处理报告（如发生相应事故）；

2.2.6安装质量证明文件；

注：上述文件如为复印件则必须经安装单位加盖公章或者检验合格章。

2.3使用单位资料

2.3.1以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度；

2.3.2与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同；

2.3.3按照规定配备的电梯安全管理和作业人员的电梯作业人员证。

三、电梯改造、重大维修监督检验

- 现场准备

1.1改造、重大维修的电梯必要时，准备好电梯额定载荷的125%的载荷砝码（轿厢面积超标的准备额定载荷的150%）；

1.2使用单位的电梯安全管理人员和相关人员应到现场配合、协助检验工作，负责现场安全监护；

1.3改造、重大维修单位安排相关的专业人员配合进行现场检验；

1.4检验现场应当具备以下检验条件：

1.4.1机房或者机器设备间的空气温度保持在5～40℃之间；

1.4.2电网输入正常，电压波动在额定电压值±7％的范围内；

1.4.3环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃；

1.4.4检验现场清洁，相关现场放置表明正在进行检验的警示牌。

2、资料准备

2.1施工单位资料

2.1.1改造或者维修许可证和改造或者重大维修告知书；

2.1.2改造或者重大维修的清单、改造的相关图样和计算资料以及施工方案，施工方案的审批手续；

2.1.3所更换的安全保护装置或者主要部件产品合格证、型式试验合格证书；限速器和渐进式安全钳的调试证书（如发生更换）；

2.1.4施工现场作业人员持有的电梯作业人员证；

2.1.5施工过程记录和自检报告，包括承重梁、导轨支架等隐蔽工程的见证材料；

2.1.6施工过程中质量或者人身伤亡事故记录与处理报告（如发生相应事故）；

2.1.7对改造项目，提供改造后的整梯合格证；

2.1.8对重大维修项目，提供重大维修质量证明文件；

注：上述文件如为复印件则必须经改造或者重大维修单位加盖公章或检验合格章。

2.2使用单位资料

2.2.1使用登记资料，内容与实物相符；

2.2.2以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度；

2.2.3与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同；

2.2.4按照规定配备的电梯安全管理和作业人员的特种设备作业人员证。

四、起重机械定期检验

- 使用单位准备资料

检验前，使用单位应当按照《特种设备使用管理规则》TSG08-2017和《起重机械定期检验规则》TSGQ7015-2016附件C的要求对起重机械进行维保和自检，并且作出记录，记录应当经使用单位安全管理人员签署意见。

1.1提交起重机械上次检验报告及使用登记证，上次检验周期内的维保、修理(如有)和自检记录，以及检验工作需要的其他相关资料；

1.2存在雷击可能的起重机械有避雷系统有效的证明（首检除外）。

1.3申请首次检验的起重机械，其产权单位还应当提供以下资料：

(一)产品设计文件(总图、主要受力结构件图、电气原理图、液压或者气动系统原理图、使用说明书等)；

(二)产品质量合格证明(包括合格证、质量证明书等)；

(三)特种设备制造许可证、安装改造维修许可证、整机型式试验证书(必要时提供型式试验报告)；

(四)安全保护装置和电动葫芦的型式试验证书(必要时提供型式试验报告)；

(五)整机船运证明、照片等资料(以整机滚装形式出厂的起重机械)。

前款要求的资料凡提供复印件的，应当加盖申请单位公章。

注：以整机滚装形式出厂的起重机械，应当在其质量证明书中注明“整机滚装形式出厂”。

2、使用单位现场准备

2.1现场检验时，使用单位的起重机械安全管理人员和相关人员应到场配合、协助检验工作，负责现场安全监护。

2.2拆卸制动器、联轴器、电动机等妨碍检验的防护罩、防雨罩部件或者其他物品。

2.3将起重机械主要受力部件、主要焊缝的严重腐蚀部位，以及检验人员指定部位和部件清理干净，露出金属表面。

2.4需要登高进行检验的部位(高于地面或者固定平面2m以上)，采取可靠的登高安全措施；

2.5提供满足检验和安全需要的安全照明、工作电源，以及必要的检验辅助工具或者器械。 2.6需要固定后方可进行检验的可转动部件（包括可动结构），固定牢靠。

2.7需要进行载荷试验的，配备满足检验所需的载荷；

2.8现场的环境和场地条件符合检验要求，没有影响检验的物品、设施，并且设置相应的警示标志。

2.9需要进行现场射线检测时，隔离出透照区，设置安全标志。

2.10落实其他必要的安全保护和防护措施以及辅助工具。

五、起重机械安装改造重大维修监督检验

1、施工单位资料准备

1.1施工单位告知后，填写《起重机械安装改造重大修理监督检验申请表》，向检验机构申请检验，并且提交以下资料：

(一)特种设备制造许可证、安装改造维修许可证或者许可受理决定书等许可证明；

(二)安全保护装置和电动葫芦型式试验证明；

(三)整机型式试验证明或者样机型式试验申请表；

(四)特种设备安装改造修理告知书；

(五)施工合同和施工方案。

前款要求的资料为复印件的，应当加盖施工单位的公章。提交的资料如有变更，施工单位应当及时通知检验机构。

1.2 施工监检工作过程中，施工单位应当向监检人员提供以下资料：

(一)质量计划、施工作业(工艺)文件；

(二)现场施工的项目负责人、质量保证体系责任人员、专业技术人员、技术工人名单和特种设备作业人员证；

(三)产品技术资料 (设计文件、产品质量合格证明、安装及其使用维护保养说明等)；

(四)改造、重大修理的设计文件；

(五)施工过程的自检记录、验收资料。

1.3改造、重大维修的施工设计文件；安装改造维修许可证；安装改造重大维修告知书；

1.4施工分包方目录与分包方评价资料（施工分包应当符合安装许可条件要求）。

1.5施工过程的各种检查记录、验收资料。包括：施工单位盖章确认的安装基础验收合格证明；在施工监检的过程中，及时提供大车轨道、桥架、小车 、司机室、电气装置等安装和调试记录和自检合格证明。桥架需要现场组装的还应提供组装记录及自检合格证明。

注：提供资料为复印件的必须加盖施工单位公章。提交的资料如有变更，施工单位应当及时通知检验机构。

2、施工单位现场准备

2.1施工单位应当设专人配合开展监检工作，及时提供相关资料，为监检人员的监检工作提供必要的条件。根据施工监检工作情况，需要在现场设立固定办公场所的，应当为监检机构提供必要的办公条件。

对A类监检方式的项目，监检人员需要到现场的，施工单位应当提前通知监检人员，并且约定监检时间。对A类项目，未经监检确认或者监检确认不合格，施工不得转入下道工序。

2.2施工单位应准备满足额定载荷、1.1倍额定载荷、1.25倍额定载荷（起重机械移装除外）及相应幅度下的最大额定载荷（小车变幅、动臂变幅等起重机械）。提供、安排移动重物的设备和人员

2.3需要在使用现场进行型式试验的起重机械，样机安装前，施工单位应当向使用地的市级特种设备安全监督管理部门办理安装告知，并且向检验机构申请安装监检。样机型式试验与安装监检过程中的性能试验可以同时进行，数据共享。但安装监检证书和监检报告应当在取得型式试验合格证后出具。

。

六、场（厂）内专用机动车辆定期检验

1、使用单位提供相关资料。包括出厂资料、使用登记资料、上次检验报告、管理制度、作业人员证书等；

2、检验现场应清洁，不得有影响检验的物品和设施；

3、露天检验应在无雨情况下进行；

4、检验现场环境应符合相关标准中对检验场地的要求。

5、检验前，使用单位需要提供车辆进行额定载荷所需要的重物。

6、自检合格证明

7、检验时，使用单位安全管理人员、作业和维护等相关人员应当到场协助检验工作，及时提供相关资料，负责安全监护，并且提供可靠的联系手段。